Опросный лист №_____на выключатели элегазовые колонковые

типа ВГТ-220-1К со встроенным гидравлическим приводом.

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия______________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Выключатель предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), а также циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц  с номинальным напряжением 220 кВ с заземленной нейтралью.

Выключатель состоит из трех полюсов (колонн), установленных на общей раме и управляемых одним гидравлическим приводом.

Выключатель не предназначен для коммутации шунтирующего реактора и конденсаторных батарей.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение / наибольшее рабочее напряжение, кВ | 220 / 252 | V |
|  | Номинальный ток, А | 4000 | V |
|  | Ток термической стойкости / ток электродинамической стойкости, кА | 40 / 102 | V |
|  | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая III |  |
|  |  | Фарфоровая IV (нестандартная поставка) |  |
|  | Номинальное напряжение питания электродвигателя, В | Переменное 400 (трехфазное) |  |
|  |  | Переменное 230 (трехфазное) |  |
|  | Номинальное напряжение питания электромагнитов, В | Постоянное 110 |  |
|  |  | Постоянное 220 |  |
|  | Заказ опор под установку выключателя (высота опоры) Нестандартная поставка (по заказу) | Стандартные | (2207 мм) |  |
|  |  | По заказу | указать высоту |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 (от плюс 40°С до минус 45°С) Изоляционная среда – элегаз SF6 | V |
|  | Количество дополнительно поставляемого элегаза (первичная заправка входит в комплект поставки) | По заказу (указать количество заправок выключателя) |  |
|  | Расширенная поставка (по заказу), указать количество, шт. | Газозаправочный комплект |  |
|  |  | Элегазовый детектор утечки |  |
|  |  | Устройство для измерения количества влаги |  |
|  | Дополнительные требования к выключателю |  |
|  | Количество выключателей заказа |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

# Text boxes

Изготовитель:

ЗАО «ЗЭТО–Газовые Технологии»

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Тел.: (81153) 6-38-05, 6-37-83

Факс: (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Факс: (81153) 5-16-09