Опросный лист №________

на ограничители перенапряжений нелинейные

серии ОПНН-Ф на 110 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________

___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Ограничители перенапряжений с фарфоровой изоляцией. ОПНН предназначены для защиты разземленной нейтрали трансформаторов и высоковольтных аппаратов от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Исполнение по установке – опорное. ОПНН укомплектован изолирующим основанием, линейным выводным зажимом, заземляющим зажимом.

Степень загрязнения изоляции II*по ГОСТ 9920.

Работоспособность ОПНН обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм;

- сейсмичность местности  до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ 1) | 110/60 |  |
| 4 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  |
| 5 | Класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс (амплитуда) | 2 - (550А) |  |
|  |  | 3 - (850А) |  |
| 7 | Дополнительная комплектация по заказу | Датчик тока ДТУ-03 |  |
|  |  | Прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением УКТ-03М 2) |  |
|  |  | Регистратор срабатывания ИТ-Д2.03 |  |
|  |  | Металлоконструкция (стойка) |  |
| 8 | Дополнительные требования |  |
| 9 | Количество заказа ОПНН |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечание:

1) возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанного, например 110/56.

2)  один прибор УКТ-03М на группу ОПН.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80