Опросный лист №______

на разъединители серии РРЧ(З)-20/6300 М У3

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С;

- влажность 80% при температуре плюс 20°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 20 кВ / 24 кВ | V |
|  | Номинальный ток | 6300 А | V |
|  | Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 80 кА / 200 кА * |  |
|  | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 1а ** |  |
|  |  | 1б ** |  |
|  | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный |  |
|  |  | Двухполюсный без общей рамы |  |
|  |  | Трехполюсный без общей рамы |  |
|  |  | Трехполюсный на общей раме (по заказу) |  |
|  | Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей раме) | По заказу (указать в диапазоне от 700 до 2000 мм) |  |
|  | Привод главных ножей разъединителя | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
|  |  | Электродвигательный ПД-11-07УХЛ1 |  |
|  | Привод заземлителей | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |
|  | Наличие выносного блока управления привода ПД-11 | По заказу |  |
|  | Дополнительные требования к разъединителю |  |
|  | Количество комплектов заказа |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

*     Значение тока при расстоянии между полюсами 700 мм

(при расстоянии между полюсами от 800 мм  до 2000 мм -  100 кА / 250 кА).

**   1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;

1б  - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-83

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80