Опросный лист №_____на выключатели баковые

типа ВТБ-110 с пружинным приводом ППрМ.

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия______________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Выключатель со встроенными трансформаторами тока предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах, а также для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройством защиты и управления в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ с заземленной нейтралью.

Выключатель состоит из трех полюсов, установленных на общей раме и управляемых одним пружинным приводом ППрМ. Трансформаторы тока устанавливаются с одной стороны согласно схемы (рис.1,2).

Выключатель не предназначен для коммутации шунтирующего реактора и конденсаторных батарей.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение / наибольшее рабочее напряжение, кВ | 110 / 126 | V |
| 2 | Номинальный ток, А | 2000 или 3150 |  |
| 3 | Ток термической стойкости / ток электродинамической стойкости, кА | 40 / 102 |  |
| 4 | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая III |  |
| 5 | Номинальное напряжение питания электродвигателя, В. | Переменное 400 (трехфазное) |  |
|  |  | Переменное 230 (трехфазное) |  |
|  |  | Универсальный двигатель | Переменное 230 (однофазное) Постоянное 220 |  |
| 6 | Номинальное напряжение питания электромагнитов, В. | Постоянное 110 |  |
|  |  | Постоянное 220 |  |
| 7 | Установка двух токовых расцепителей | 3А |  |
|  |  | 5А |  |
| 8 | Требования к встроенным трансформаторам тока: |  |
|  | Первичный ток, А 200 – 3000 Вторичный ток, А 1; 5 Класс точности для обмоток измерений и учета 0,2S; 0,5S Класс точности для обмоток измерений 0,2; 0,5 Класс точности для обмоток защиты 5Р; 10Р Номинальная вторичная нагрузка, ВА 3 – 100 Предельная кратность 10 – 40 Коэффициент безопасности 5 – 15 | Трансформаторы тока для измерений и учета | Первичный ток, А |  |
|  |  |  | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  |  |  | Коэффициент безопасности |  |
|  |  |  | Количество на полюс, шт. |  |
|  |  | Трансформаторы тока для измерений | Первичный ток, А |  |
|  |  |  | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  |  |  | Коэффициент безопасности |  |
|  |  |  | Количество на полюс, шт. |  |
|  |  | Трансформаторы тока для защиты | Первичный ток, А |  |
|  |  |  | Вторичный ток, А |  |
|  |  |  | Класс точности |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |
|  |  |  | Предельная кратность |  |
|  |  |  | Количество на полюс, шт. |  |
| 9 | Заказ опор под установку выключателя (высота опоры) Нестандартная поставка (по заказу) | Стандартные | 1150 мм |  |
|  |  | По заказу | указать высоту |  |
| 10 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 (от плюс 40°С до минус 45°С) Изоляционная среда – элегаз SF6 |  |
|  |  | УХЛ1 (от плюс 40°С до минус 60°С) Изоляционная среда – элегаз SF6 |  |
| 11 | Количество дополнительно поставляемого элегаза (первичная заправка входит в комплект поставки) | По заказу (указать количество заправок выключателя) |  |
| 12 | Расширенная поставка (по заказу), указать количество, шт. | Газозаправочный комплект |  |
|  |  | Элегазовый детектор утечки |  |
|  |  | Устройство для измерения количества влаги |  |
|  |  | Система учета остаточного коммутационного ресурса |  |
|  |  | Площадка обслуживания элегазового выключателя |  |
| 13 | Дополнительные требования |  |
| 14 | Количество выключателей заказа |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

# Text boxes

Изготовитель:

ЗАО «ЗЭТО–Газовые Технологии»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Тел.: (81153) 6-38-05, 6-37-83

Факс: (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Факс: (81153) 5-16-09