Опросный лист №_____на разъединители серии РГ(Н,П) -220 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые, присоединительные размеры выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ. Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  30 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное / наиб. рабочее напряжение | 220кВ / 252кВ | V |
|  | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 31,5кА / 80кА |  |
|  |  | 1000А / 40кА / 100кА |  |
|  |  | 2000А / 40кА / 100кА |  |
|  |  | 2000А / 50кА / 125кА 1) |  |
|  |  | 2000А / 55кА / 138кА 1) |  |
|  |  | 2000А / 63кА / 160кА 1) |  |
|  |  | 3150 А / 50кА / 125кА 1) |  |
|  |  | 3150 А / 63кА / 160кА 1) |  |
|  | Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс относительно земли) | Нормальный - РГН (900 кВ) |  |
|  |  | Повышенный - РГ (1050 кВ) |  |
|  | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая | I (для РГ и РГН) |  |
|  |  |  | II*(для РГН) |  |
|  |  |  | III (для РГ и РГН) |  |
|  |  |  | IV (для РГ по заказу) |  |
|  |  | Полимерная (П) | II* (для РГН) |  |
|  |  |  | III (для РГ) |  |
|  | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 1а (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки) |  |
|  |  | 1б (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки) |  |
|  | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный |  |
|  |  | 3-полюсный |  |
|  | Тип установки | Горизонтальная |  |
|  |  | Килевая |  |
|  | Привод главных ножей разъединителя | Электродвигательный ПД-14 | 2) |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |
|  | Привод заземлителя | Электродвигательный ПД-14 | 2) |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |
|  | Межфазное расстояние | Стандартная поставка (в РГН –3400мм, в РГ –3600мм) |  |
|  |  | По заказу 3500мм (для РГН) |  |
|  | Высота установки разъединителя от земли до цоколя (без учета высоты фундамента) | Стандартная поставка 2820мм |  |
|  |  | По заказу (указать высоту из ряда: 2200, 2500, 3000, 3500, 4000мм) |  |
|  | Заказ опор под разъединитель |  |
|  | Дополнительные опции 3) и требования к разъединителю |  |
|  | Количество комплектов заказа |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

1)   Исполнение по току для разъединителей только с фарфоровой изоляцией.

2)    Указать № заполненного опросного листа на электродвигательный привод ПД-14.

3)    Возможно изготовление защитного козырька над приводами.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-38-02

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80