Опросный лист №_________

на подстанции трансформаторные столбовые серии ПТС

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Подстанции трансформаторные столбовые предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Условное обозначение | ПТС Х1 (Х2)– Х3/Х4Х5/0,4 –Х6 Х7 Х8 – 96У1 |  |
|  | Исполнение подстанции (Х1) | 1- тупиковая |  |
|  |  | 2- в створе линии |  |
|  | Исполнение подстанции (Х2) | ПТСУ- упрощенной констр. (с ПКТ-10 и РУНН) |  |
|  |  | ПТСП- с ПРВТ-10 и ПВР-0,38 |  |
|  |  | ПТС – с ПРВТ и РУНН |  |
|  |  | с ПКТ-10 и ПВР-0,38 (нестандартное исполн.) |  |
|  | Коммутационный аппарат ВН, защищающий трансформатор | Предохранитель-разъединитель ПРВТ-10 |  |
|  |  | Предохранитель ПКТ |  |
|  | Устройство на стороне НН | Шкаф РУНН |  |
|  |  | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-0,38 |  |
|  | Мощность подстанции (Х3) | 25 кВА |  |
|  |  | 40 кВА |  |
|  |  | 63 кВА |  |
|  | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ (Х4) | 10 / 12 |  |
|  |  | 6 / 7,2 (нестандартная поставка) |  |
|  | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 (Х5) | I |  |
|  |  | II |  |
|  | Тип трансформатора (Х6) | 1-ТМГ |  |
|  |  | 2-ТСЗ |  |
|  | Схема и группа соединения силового трансформатора | Y/Y-0 |  |
|  | Исполнение подстанции по типу соединения с потребителем (Х7) | 1-изолированными проводами |  |
|  |  | 2-самонесущими проводами |  |
|  |  | 3-кабелем |  |
|  | Количество отходящих линий (Х8) - номинальные токи | 1 линия - 36А (25кВА)* |  |
|  |  | 2 линии - 25, 25А (25кВА) |  |
|  |  | 2 линии - 25, 50А (40кВА) |  |
|  |  | 3 линии - 40, 40, 80А (63кВА)* |  |
|  | Тип аппарата защиты от атмосферных перенапряжений на стороне ВН. | ОПН |  |
|  | Тип вводного аппарата в шкафу РУНН | Выключатель-разъединитель ВРР |  |
|  | Тип аппарата на отходящих линиях в шкафу РУНН | Автоматические выключатели ВА57-35 |  |
|  | Наличие учета электроэнергии в шкафу РУНН | Да |  |
|  |  | Нет |  |
|  | Марка счетчика в шкафу РУНН | Меркурий 230 ARТ-03 RNS-7,5А, 380В |  |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Количество подстанций, шт. |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечание: * стандартное исполнение для ПТС и ПТСП, нестандартное – для ПТСУ.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-38-02

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80