Опросный лист №_________

на комплектные подстанции трансформаторные столбовые

однофазные 10/0,23кВ серии КПТСО

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Подстанции трансформаторные столбовые КПТСО предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии однофазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц.

Подстанции КПТСО поставляются комплектно в максимальной заводской готовности для монтажа.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Условное обозначение | КПТСО -Х1/ Х2 Х3/0,23-Х4 Х5– 99Х61 |  |
|  | Мощность подстанции (Х1) | 4 кВА |  |
|  |  | 10 кВА |  |
|  | Напряжение номинальное (Х2)/ наибольшее рабочее на стороне ВН, кВ | 10 / 12 |  |
|  |  | 6 / 7,2 (нестандартная поставка) |  |
|  | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 (Х3) | I |  |
|  |  | II |  |
|  | Исполнение подстанции по типу соединения с потребителем (Х4) | 1-изолированными проводами |  |
|  |  | 3-кабелем |  |
|  | Количество отходящих линий (Х5) - номинальные токи | 4 кВА | 1 линия - 20А |  |
|  |  |  | 2 линии – 10, 10А |  |
|  |  | 10 кВА | 1 линия – 50А |  |
|  |  |  | 2 линии - 25, 25А |  |
|  | Климатическое исполнение (Х6) | У (+40÷-450С) |  |
|  |  | ХЛ (+40÷-600С) |  |
|  | Тип трансформатора | ОМ |  |
|  | Тип аппарата защиты от атмосферных перенапряжений на стороне ВН. | ОПН |  |
|  | Тип вводного аппарата на стороне НН | Выключатель-разъединитель ВРР |  |
|  | Тип аппарата на отходящих линиях | Автоматические выключатели ВА57-35 |  |
|  | Наличие учета электроэнергии в шкафу РУНН | Да |  |
|  |  | Нет |  |
|  | Марка счетчика в шкафу РУНН | ЦЭ680 |  |
|  | Дополнительные требования |
|  | Количество подстанций, шт. |  |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-38-02

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80