| Опросный лист заявка №___ ___ на поставку измерительных трансформаторов напряжения ЗНОГ |
| --- |
| Почтовый адрес и реквизиты покупателя: | Изготовитель: ООО «ЗЭТО-ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-38-26 Факс (81153) 6-38-45; 6-37-80 |
| Заказчик |  |  |
| Код города/ телефон |  |  |
| Факс |  |  |
| Ф.И.О. руководителя предприятия |  |  |
| Место установки |  |

Трансформаторы напряжения антирезонансные индуктивные заземляемые газонаполненные пожаро- и взрывобезопасного исполнения предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, сигнализации и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частотой 50 Гц на класс напряжения 110/220 кВ.

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное первичное напряжение, кВ | 110/√3 | 220/√3 |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126/√3 | 252/√3 |
| 3 | Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В | 100/√3 |
| 4 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100 |
| 5 | Пояснения к опросному листу: Стандартное исполнение 1 – трехобмоточный трансформатор К асс точности Номинальная нагрузка, ВА 0,2; 0,5; 1 120; 200; 300 0,2; 0,5; 1 120; 200; 300 3Р до 1000 Стандартное исполнение 2 – двухобмоточный трансформатор Кла с точности Номинальная нагрузка, ВА 0,2; 0,5; 1 200; 400; 600 3Р до 1000 Параметры вторичных обмоток по заказу выбираются из таблицы: Класс точности Номинальная нагрузка, ВА 0,2 До 120 (200)* 0,5 До 200 (400)* 1 До 300 (600)* 3Р До 1000 *В скобках указаны значения для двухобмоточного трансформатора | Стандартное исполнение 1 |
|  |  | Класс точности | Вторичная нагрузка |
|  |  | 0,2 | - | - | 120 | - | - |
|  |  | - | 0,5 | - | - | 200 | - |
|  |  | - | - | 3Р | - | - | 1000 |
|  |  | Стандартное исполнение 2 |
|  |  | Класс точности | Вторичная нагрузка |
|  |  | 0,2 | - | 200 | - |
|  |  | - | 3Р | - | 1000 |
|  |  | Исполнение по заказу1) |
|  |  | Класс точности | Вторичная нагрузка |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  | Предельная мощность трансформатора, ВА до 1600 |
| 6 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: | У1 (-45 ºС…40 ºС) | УХЛ1 (-60 ºС…40 ºС) |
| 7 | Варианты внешней изоляции: Фарфоровая ( - светло-серая / - коричневая) Полимерная ( - светло-серая) 2) | Степень загрязнения и длина пути утечки по ГОСТ 9920: |
|  |  | III (2,5 см/кВ) | IV (3,1 см/кВ) |
| 8 | Металлоконструкция (высота указывается дополнительно)3), блок для установки трех ТН или стойка под установку одного ТН: | ДА | НЕТ |
|  |  | - блок ТН | - стойка |  |
| 9 | Дополнительное сервисное оборудование: | - детектор утечки | - газозаправочный комплект |
| 10 | Справочная документация | Сертификаты | Протоколы приемо-сдаточных испытаний |
| 11 | Количество заказа, шт |  |

Примечание:

1) При заказе трансформаторов с параметрами, отличными от стандартных, возможность изготовления, стоимость и сроки поставки необходимо согласовывать с заводом-изготовителем;

2) Исполнение исключительно для трансформаторов класса напряжения 110 кВ;

3) Стандартная высота металлоконструкций (блок ТН, стойка) Н=2500 мм.

Во всем неоговоренном трансформаторы напряжения соответствуют ГОСТ 1983.

Дополнительные требования:

Дата заполнения:_______________